ABC Kft.

1234 Budapest

Kilobit utca 56.

Tel.: +36-1/234-5678

Szervíz szakvélemény

A bevizsgálásra behozott eszköz:	AMD Duron számítógép

(monitor, billentyűzet, egér nélkül)

Az ügyfél (kapcsolattartó) neve:	Minta Iskola

Az ügyfél (kapcsolattartó) címe:	1234 Megabit tér 78/c.

Az ügyfél (kapcsolattartó) telefonszáma:	+36-30/405-0607

Tesztelési eredmény:

Alaplap:	AMD KT-133A	füstös, működésképtelen

CPU:	AMD Duron	átégett, működésképtelen

RAM:	128 MB SDRAM	hibátlan

Cooler:	S478	hibátlan

HDD:	Quantum 3.2GB

(673824946093)	átégett, javíthatatlan

VGA-vezérlő:	S3 Virge 2MB	füstös működésképtelen

Hangkártya:	alaplapi integrált	működésképtelen

Faxmodem:	ISDN-kártya	füstös, működésképtelen

FDD:	Panasonic 1.44 MB	hibátlan

CD-ROM:	SONY 52x IDE	hibás, nem felismerhető

Hálózati k.:	Realtec 8029 PCI	hibátlan

A tesztelésre behozott számítógépet a külső jelek és a vizsgálat alapján a 230V-os hálózat irányából valószínűleg nagymértékű feszültségemelkedés érte, ami lehet pl. villámcsapás mellékhatása. A megégett füstös alkatrészek nem, vagy csak gazdaságtalanul javíthatóak.

A fenti szakvélemény 3 példányban készült.

Tesztelte: Winch Eszter szervíztechnikus

Budapest, 20

P.H.	(aláírás)